## Slide 1
115學年度
資通訊科技實作競賽
三合一校園
AI 機器人系統
App 1 自動板擦機器人 · App 2 校園服務機器人 · App 3 心靈守護者
App 1
板擦機器人
App 2
服務機器人
App 3
心靈守護者
Arduino UNO R4 WiFi · React · Node.js · Firebase · Google Gemini AI

## Slide 2
整體系統架構
三個 App 共用同一套 Arduino 硬體，透過 App 1 的 Node.js 橋接層統一管理
⚙ Arduino UNO R4 WiFi
（伺服機、LED矩陣、感測器）
Node.js Serial 橋接層（App 1 專屬）
↑ USB Serial 指令
App 1
AI 自動板擦機器人
App 2
校園服務機器人
App 3
AI 心靈守護者
↓ REST API / WebSocket
所有 Serial 指令（CLEAN_START / ERASE_ALL / ALERT_SIGNAL…）都透過同一個 handleCommand() 分發

## Slide 3
App 1
AI 自動板擦機器人
老師一鍵下令，機器人自動辨識黑板區域並精準擦除
解決的問題
• 老師擦黑板費時費力
• 粉筆灰影響健康
• 區域擦除不精準
我們的解法
• App 選區域 → 送指令給 Arduino
• 伺服機帶動板擦臂來回移動
• AI 偵測黑板確認擦淨
核心 Serial 指令
CLEAN_START
ERASE_ALL
ERASE_REGION_A/B/C
KEEP_REGION_A/B
PAUSE_TASK
FIREWORK

## Slide 4
App 1｜系統狀態圖
機器人在不同指令下的狀態轉移（完整 Draw.io 圖檔：docs/competition/app1-板擦機器人/state-diagram.drawio）
⏸ 待命中
🔗 連線中
✅ 已連線
🚗 移動中
🧹 清潔中
⏸ 暫停
🎆 任務完成
↓ 按下連線
↓ 連線成功
↓ CLEAN_START
↓ PAUSE_TASK
↓ 清潔完成
← CLEAN_START

## Slide 5
App 1｜Scratch 積木藍圖
用 Scratch 重現板擦機器人的核心邏輯，幫助理解程式流程
角色（Sprites）
🤖 板擦機器人（4造型）
🖊 黑板（5造型）
🤖 AI 助手（說話泡泡）
🔘 控制按鈕（3個）
積木腳本範例（板擦機器人）
🟡 當 ▶ 被點擊
移到 x:-150 y:0
切換造型為「待命」
說「等待指令...」2秒
🟢 當接收到「開始清潔」
切換造型為「移動中」
重複直到 碰到「黑板」
移動 10 步
切換造型為「擦拭中」
重複 5 次
移動20步 → 移動-20步
廣播「清潔完成」
完整藍圖：docs/competition/app1-板擦機器人/scratch-blueprint.md

## Slide 6
App 2
校園服務機器人
多台機器人同時在校園執勤，一個畫面看全局
🗺 派遣地圖
校園地圖上點選目的地，機器人自動規劃路徑
📦 送貨追蹤
即時顯示機器人位置與任務進度
📊 儀表板
電量、速度、完成率一眼看清
📋 學生回報
任務完成後自動生成報告
任務5步驟
1. 建立任務
→
2. 指定機器人
→
3. 設定目的地
→
4. 出發追蹤
→
5. 完成回報

## Slide 7
App 2｜Scratch 積木藍圖
用 Scratch 模擬機器人接到任務、移動、到達、回報的完整流程
角色（Sprites）
🤖 服務機器人（4台造型）
🗺 校園地圖（背景）
📋 任務卡片
✅ 完成標誌
積木腳本範例（服務機器人）
🟡 當 ▶ 被點擊
移到 起點位置
說「等待派遣...」
🟢 當接收到「派遣任務」
顯示 任務卡片
說「收到！前往目的地」2秒
重複直到 到達目的地
面向 目標方向
移動 5 步
說「任務完成！」3秒
廣播「回傳報告」
🔵 當接收到「回傳報告」
顯示 完成標誌
完整藍圖：docs/competition/app2-校園服務機器人/scratch-blueprint.md

## Slide 8
App 3
AI 校園心靈守護者
感測器 + AI 分析，及早發現需要關懷的同學
系統三層架構
1. 感測層
校園各點感測節點持續偵測
2. AI 分析層
判斷風險等級（高/中/低）並生成關懷建議
3. 行動層
通知老師 → 部署關懷 → 結案追蹤
🔒 隱私保護設計
學生使用別名（小明、小花），真實姓名不進入系統
🤖 AI 關懷建議
根據警示類型自動推薦關懷策略，減輕老師負擔

## Slide 9
App 3｜Scratch 積木藍圖
用 Scratch 模擬 AI 偵測→警示→老師關懷的完整流程
角色（Sprites）
🤖 守護者AI機器人
👦 學生（3造型）
🚨 警示燈（紅/黃/綠）
💌 關懷卡片
👩‍🏫 老師角色
積木腳本範例（守護者 AI）
🟡 當 ▶ 被點擊
永遠重複
如果 學生造型 = 難過 那麼
廣播「觸發警示」
等待 1 秒
🔴 當接收到「觸發警示」
警示燈 切換造型「紅色」
說「偵測到異常！AI分析中...」
等待 2 秒
廣播「AI建議出爐」
🟣 當接收到「AI建議出爐」
關懷卡片 顯示
說「建議：給同學溫暖問候」
完整藍圖：docs/competition/app3-心靈守護者/scratch-blueprint.md

## Slide 10
我們的學習歷程
從想法到實作，每一步都是學習
01
發現問題
觀察學校環境，發現老師擦黑板費力、機器人跑腿不方便、同學心理健康需要關注
02
查資料
學習 Arduino 控制、了解 Serial 通訊原理、研究 AI 推薦系統
03
用 Scratch 試想法
先在 Scratch 上模擬機器人動作，確認邏輯對了再進入實際開發
04
畫流程圖
用 Draw.io 畫出每個 App 的狀態圖和使用者流程，讓分工更清楚
05
組裝 & 測試
把三個 App 接上同一個 Arduino，反覆測試指令有沒有正確執行
06
改進 & 完成
根據老師試用回饋調整介面，加上導覽教學和問題回報功能

## Slide 11
謝謝評審老師
🤖 🏫 💚
三個 App 共同解決校園三大問題：清潔效率、服務配送、心理關懷
App 1：板擦機器人
App 2：服務機器人
App 3：心靈守護者
佐證素材（Draw.io / Scratch 藍圖）：docs/competition/